Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego  dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym

1.

Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  (Dz.U. nr 89, poz. 828).

2.

Określenie osób na stanowiskach eksploatacji

Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3.

Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie elektroenergetycznym określonym w par. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003 r.

4.

Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy, jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Eksploatacji, a określonych w par. 6, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003 r. w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp.).

Dobór urządzeń do warunków środowiskowych.

Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia.

Ochrona przeciwporażeniowa - techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.2.

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.

Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzeń elektroenergetycznych.

Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach.

Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

4.3.

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych.

Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,

- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.

Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych.

Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

4.4.

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Obowiązki pracowników w zakresie bhp.

Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rodzaje pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy).

Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.

Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. Metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca.

Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.

4.5.

Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się ogólną znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. "Prawo Energetyczne", w Ustawie z 7.07.1994r. "Prawo Budowlane" oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw. Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetycznych, norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - a także praktyczną umiejętnością udzielania pomocy przedlekarskiej.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:DOZORU w zakresie elektroenergetycznym

1.

Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Podstawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par. 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  (Dz.U. nr 89, poz. 828).

2.

Określenie osób na stanowiskach dozoru

Są to osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

3.

Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie elektroenergetycznym określonym w par. 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

4.

Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy, jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Dozoru, a określonych w par. 6, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28. kwietnia 2003r. w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.

Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego..

Umowa o przyłączeniu, warunki przyłączenia i grupy przyłączeniowe.

Obowiązki dostawcy i odbiorcy energii elektrycznej.

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci. Standardy jakościowe obsługi odbiorców. Warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej.

Wymagania i zawartość dokumentacji technicznej (projektowej). Tryb uzgadniania rozwiązań technicznych.

Sprawdzanie realizacji warunków przyłączania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz ich uruchomienie.

Przepisy dotyczące poboru, regulowania i dysponowania mocą i energią. Kształtowanie dobowego poboru mocy.

Pewność zasilania i zasady rezerwowania.

Rodzaje i zasady doboru układów pomiarowych. Taryfy opłat.

4.2.

Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii.

Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia paliw i energii

Bieżąca kontrola poboru mocy i energii w procesach produkcyjnych.

Okresowe analizy energochłonności. Normowanie zużycia energii elektrycznej.

Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń. Rola współczynnika mocy i jego poprawianie.

Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii.

Zasady gospodarki mocą bierną.

Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.

4.3.

Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Ogólna charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne" oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do eksploatacji.

Prowadzenie ruchu urządzeń, instalacji i sieci. Wymagania szczegółowe odnośnie eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Terminy i zakres oględzin, przeglądów i remontów oraz badań i pomiarów eksploatacyjnych.

Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; zawartość i układ instrukcji.

4.4.

Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci

Charakterystyka przepisów, norm oraz warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zasady doboru urządzeń do warunków środowiskowych.

Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę i zabezpieczenia.

Przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Techniczne środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Układy SELV i PELV.

Klasy ochronności.

Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.5.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Organizacja wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych. Rodzaje poleceń. Osoby funkcyjne. Zasady przygotowania miejsca pracy.

Klasyfikacja, terminy badań i zasady użytkowania sprzętu ochronnego.

Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stosowane przy likwidacji pożarów.

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.

Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na skażenie środowiska (hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne oraz elektrostatyczne) i środki przeciwdziałania.

4.6.

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych.

Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia.

Sprzęt gaśniczy - zasady stosowania i użytkowania.

4.7.

Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

Obowiązujące zasady wprowadzania do ruchu i odstawiania urządzeń prądotwórczych.

Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia energii elektrycznej.

Znajomość zasad programowania pracy urządzeń i instalacji oraz wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ograniczeń.

4.8.

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych.

Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i oporności,

- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli,

-	Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.

-	Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych

Sporządzanie protokołów z badań i pomiarów oraz ocena wyników pomiarów

Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się szczegółową znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. "Prawo Energetyczne", w Ustawie z 7.07.1994r. "Prawo Budowlane" oraz rozporządzeń wykonawczych do tych Ustaw. Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetycznych, norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych - wszystko w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji" - a także praktyczną umiejętnością udzielania pomocy przedlekarskiej.